MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI CEFALU’

C.A.P. 90015			PROVINCIA DI PALERMO

codice fiscale n. 00110740826			http:// www.comune.cefalu.pa.it

Allegato “B”

# CAPITOLATO D’ONERI PER L’ACQUISTO DI UN MEZZO ANTINCENDIO

Articolo 1

Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto da parte del Comune di Cefalù di n.1 mezzo antincendio , con le caratteristiche tecniche e strutturali di seguito specificate.

Articolo 2

Aggiudicazione della fornitura

L’aggiudicazione verrà effettuata a mezzo di procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 1), del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163.

L’importo a base di gara è pari ad € 30.800,00 , IVA esclusa.

Articolo 3

Criteri di valutazione delle offerte

Il criterio di aggiudicazione delle offerte è quello stabilito dall’art. 82 comma 1), mediante maggiore ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

Articolo 4

Oggetto della gara

Acquisto mezzo antincendio - Importo a base d’asta € 30.800,00  esclusa I.V.A. 20%.

Caratteristiche tecniche, minime inderogabili, che il mezzo antincendio  deve possedere:

CORPO VETTURA :

Fuoristrada carrozzeria chiusa in lamiera d’acciaio stampata con cassone separata, 4 porte, 5 posti fronte marcia, telaio separato nella scocca, categoria N 1

DIMENSIONI circa :

Lunghezza totale 						5.171 mm

Larghezza							1.790 mm

Passo								3.225 mm

Altezza max							2.022 mm

Altezza minima dal suolo					   200 mm

PESI

Tara								2.235 Kg

Massa complessiva					 	3.500 Kg

MOTORE

Turbodiesel , intercooler, common rail, Euro4

n. cilindri							4 longitudinale

cilindrata minima						2.400 cc

Potenza massima a giri non inferiore 				100 Kw a 4.000 giri/min

Coppia massima a giri	 					314 Nm a 2.000 giri/min

PRESTAZIONI

Velocità massima non inferiore	a				165 Km/h

Pendenza superabile						< = 35°

Angolo attacco							39,0°

Angolo uscita							24,0°

Angolo dosso							24,5°

Capacità serbatoio non inferiore				75 Lt

TRAZIONE

4 ruote motrici con trazione posteriore sempre in presa a trazione anteriore inseribile/disinseribile anche in movimento dal posto di guida; Differenziale posteriore bloccabile; Controllo ativo della trazione

CAMBIO

Automatico, 5 marce avanti e retromarcia, integrate dal sistema tipo sequenziale che consente al guidatore di effettuare anche manualmente il cambio delle marce semplicemente spostando la leva selettore avanti o indietro

STERZO

Pignone e cremagliera, servoassistito, piantone di sicurezza ad assorbimento d’urto.

Volante regolabile in altezza

SOSPENSIONI

Anteriore: ruote indipendenti , quadrilatero trasversale, molle elicoidali,

ammortizzatori idraulici telescopici, barra antirollio

Posteriore: Ruote indipendenti multi-link, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici

telescopici, barra antirollio

FRENI

Di servizio: impianto idraulico servoassistito, circuito sdoppiato con servofreno a

depressione, sistema di antibloccaggio ABS integrato da ripartitore

elettronico della forza frenante , 4 dischi autoventilanti

Di soccorso: agente su uno dei due circuiti

Di stazionamento: a tamburo (inseriti nei dischi posteriori) comando meccanico a

cavo , leva centrale

PNEUMATICI

Per impiego misto strada e fuoristrada  7,50 x 16

DOTAZIONE

Airbag lato guidatore e passeggero

Climatizzatore

ABS e EBD

Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori

Chiusura centralizzata

Antifurto

Retrovisori esterni regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente

Sedile guida regolabile in altezza

Altezza fari regolabili dall’interno

Luce posteriore  “terzo stop”

Sedile posteriore seconda fila abbattibile separatamente

Barre longitudinali sul tetto

Paraurti in tinta carrozzeria

Vernice di colore bianco con bande e loghi del Dipartimento Protezione Civile regionale e stemma del Comune di Cefalù , con scritte laterali : “ Servizio antincendio Comune di Cefalù” , da posizionare in fase di allestimento

KIT ALLESTIMENTO

Gancio traino

Cupolino con sirena lampeggiante composto da minimo due lampeggiatori stroboscopici  flash più sirena bitonale elettronica con faro brandeggio dall’interno e possibilità di parlare all’esterno e collegarsi alla radio di bordo

Il fuoristrada dovrà essere idoneo all’allestimento antincendio  che dovrà essere posizionato sul cassone del veicolo, opportunamente fissato conviti e piastre di ancoraggio: Dovrà essere amovibile dallo stesso mediante distacco delle viti di bloccaggio e semplice estrazione . L’allestimento dovrà essere stato progettato e realizzato con particolare riferimento oltre che alla operatività ed alla funzionalità, anche all’aspetto estetico.

MODULO ANTINCENDIO

Modulo antincendio con serbatoio monolitico di capacità non inferiore a litri  1.000 costruito in acciaio inox AISI  304 di forma tale da mantenere il baricentro il più basso possibile , resistente alla corrosione, dotato di sfiato di troppo pieno , paratie frangiflutti interne, indicatore di livello visivo, a vasi comunicanti , rubinetto di scarico sul fondo del serbatoio , collegamento diretto mediante valvola di itercettazione con la pompa di aspirazione, bocchettone per il reflusso dell’acqua non utilizzata dalla pompa, valvola di carico da idrante UNI 45 completa di calotta cieca con catenella , con serbatoio garantito per un periodo non inferiore a 5 anni.

Composto da:

- Motopompa con motore tipo Ruggerini o equivalente , Diesel, 15 HP bicilindrico, avviamento elettrico 12 V e/o a strappo , batteria, chiave messa in moto. Motopompa completa di acceleratore  automatico su pompe  A.P.

- Pompa a pistoni alta pressione , portata massima non inferiore a 42 Lt/min – prevalenza massima 100 bar, autodescante – n.2 mandate con valvole d’intercettazione a sfera ( una con attacco rapido in acciaio) – ritorno in serbatoio automatico acqua in eccesso – bocchetta con valvola a tre vie  ,raccordo in ottone UNI 804 per adescamento esterno al serbatoio o riempimento da autobotte o da idrante.

- Naspo in acciaio completo di 100 mt tubo speciale alta pressione 10x17 RI ANIMA METALLICA , pressione esercizio 180 bar, pressione di scoppio720 bar con raccordo rapido solidale al serbatoio

- Pistola alta pressione acqua 200 bar , ugello con raccordo rapido acciaio ( getto pieno e nebulizzato)

- Tubo spiralato aspirazione 6 mtcon valvola di fondo in ottone UNI 25

# Articolo 5

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione.

I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: capacità economica e finanziaria della ditta, fornita mediante dichiarazione concernente il fatturato globale dell’Impresa relativo a forniture simili a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

Capacità tecnica della ditta, fornita mediante l’elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. A tale dichiarazione dovrà essere allegata

copia di un documento di riconoscimento.

Articolo 6

Indicazioni Generali

Eventuali varianti delle caratteristiche del mezzo devono consistere in un miglioramento delle qualità tecnico-costruttive ai fini di una migliore durata del veicolo e della sicurezza.

Il veicolo ed i suoi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE..

Il veicolo dovrà essere immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, senza alcun onere diretto o riflesso a carico del Comune, come veicolo di protezione civile; nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il trasporto, collaudo, immatricolazione, etc. Il mezzo inoltre deve essere in regola con la tassa di circolazione e l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, per quanto sufficiente al viaggio dello stesso dalla sede del fornitore alla sede di destinazione.

Articolo 7

Termini e modalità di consegna

Il mezzo antincendio dovrà essere consegnato, franco ogni spesa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ordinazione formale presso il Comune di Cefalù.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire la consegna presso il Palazzo Comunale di Corso Ruggero n.139. Gli eventuali costi relativi dovranno essere previsti nel prezzo di vendita richiesto.

Il veicolo dovrà essere nuovo di fabbrica, con immatricolazione a cura del fornitore e consegnato su strada nei termini contrattuali.

Articolo 8

Garanzie

Il veicolo offerto deve avere una garanzia minima di mesi 24, senza limitazione di percorrenza e su

ogni riparazione.

L’assistenza tecnica per il mezzo antincendio, durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata, per qualunque tipo di intervento ed a totale carico della ditta fornitrice, tramite interventi presso la propria officina, eseguiti dal personale della ditta aggiudicataria entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata  per  telefono,  o  mezzo  fax  o  e-mail,  o  presso un’officina indicata dal Comune.

Per casi di ritardo a intervenire o di mancato intervento, il Comune ha facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati in conto contratto a garanzia degli obblighi della ditta.

Il Comune si obbliga, da parte sua, ad utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare.

La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della Ditta fornitrice, la quale dovrà rendersene direttamente garante senza che ne derivi alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico della Civica Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie cure e spese, il veicolo che risultasse eventualmente difettoso, danneggiato nel trasporto o non rispondente ai requisiti convenuti.

Articolo 9

Controlli e Collaudi

La Civica Amministrazione, potrà procedere al  collaudo  della  fornitura,  attraverso  propri  tecnici  o attraverso esperti esterni all’Amministrazione (con oneri a carico della Ditta fornitrice) per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche  e ai requisiti richiesti nonché alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta stessa.

L’operazione di collaudo è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta entro 30 giorni dalla consegna ovvero in mancanza di motivi ostativi lo stesso giorno dell’avvenuta consegna, presso la sede comunale dove è stato consegnato il veicolo. Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non risultasse conforme all’ordine, il fornitore si impegna a sostituirlo con un altro conforme entro 30 giorni dalla comunicazione dei vizi riscontrati.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 C. C. a rischio e danno della ditta appaltatrice per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. In tal caso l’aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell’ordine in graduatoria, a maggiori spese della ditta inadempiente con il diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione.

La ditta fornitrice, comunque, dovrà consegnare il veicolo pronto all’uso (chiavi in mano), con tutte le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamenti in materia.

Articolo 10

Penalità

Per inosservanza dei termini di consegna, potrà essere applicata una penalità dallo 0,10% all’1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, sull’importo della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

Nel caso di manchevolezze o deficienze del veicolo che comporti il rifiuto al collaudo o per difetti accertati nel periodo di garanzia che ne impediscono il funzionamento o comportino modifiche sostanziali al mezzo, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di Euro 250 per il periodo decorrente dal verbale di collaudo con esito negativo o dal ricevimento della lettera di notifica dell’inconveniente rilevato.

La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto.

Qualora tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione.

Articolo 11

Impegno prezzi

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti. Non potranno essere soggetti ad alcuna revisione per aumenti che, si verificassero posteriormente all’offerta e sino all’ultimazione della consegna.

Articolo 12

Pagamenti

Nell’ambito dell’importo contrattuale il pagamento  del 60% della somma di aggiudicazione sarà effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna del veicolo. Il rimanente 40% entro 180 (centottanta) giorni dalla suddetta consegna. Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo articolo non regolarmente consegnato e controllato.

Articolo 13

Cauzione e vincolo giuridico

L’aggiudicazione sarà notificata alla ditta interessata con formale comunicazione che costituirà impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata.

Successivamente all’approvazione della determinazione di aggiudicazione, si addiverrà, presso i settore Segreteria, alla stipulazione del contratto in relazione alle condizioni del presente capitolato ed tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti.

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito cauzionale in ragione del 3% (tre per cento) del prezzo di aggiudicazione o di idonea polizza fidejussoria assicurativa rilasciata  da imprese regolarmente autorizzate all’esercizio.

Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita al completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Articolo 14

Osservanza Leggi e Decreti

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitolati in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Articolo 15

Spese contrattuali ed oneri diversi

Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, nonché le spese di collaudo di  cui al superiore art.9 ,saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 16

Subappalto e cessioni dell’impresa

Non è ammesso in nessun caso il subappalto. Non saranno considerati sub appalto le commesse ad altre imprese per la fornitura di materiali.

Articolo 17

Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l’Amministrazione comunale e la ditta, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente.

In tal caso il foro competente sarà quello di   Cefalù (PA).

Il Responsabile della Protezione Civile

Geom Calì Benedetto										                ___________________